## Slide 1: ICS Programming Assignment (PA) 第二讲 PA总览与PA1

## Slide 2: PA实验课基本信息
讲师和助教信息
  讲师：汪亮（wl@nju.edu.cn）
  特别感谢：余子濠（zihaoyu.x@gmail.com）
上课时间
  默认双周一（1班）、三（2班） 、五（3班）下午
课程内容
  PA1 ~ PA4
  教程网站
    http://nju-ics.gitbooks.io/ics2015-programming-assignment/content/
    请大家每天至少关注一次页面中的“最新消息”
考核方式
  日常按阶段提交工程 + 实验报告
  请在阶段截止时间前提交工程
    迟提交会导致扣分
    最后阶段前所提交工程的正确性不影响成绩
赞
进不了cms管理系统的同学, 请联系吴海军老师, hjwu@nju.edu.cn

## Slide 3: 第二讲 PA总览与PA1

## Slide 4: PA要做什么？
PA的目的是要实现NEMU, 一款经过简化的x86全系统模拟器。
运行展示

## Slide 5: 什么是模拟器？
FC模拟器 +
模拟/虚拟/仿真…
底层实现机制变化，游戏代码始终不变

## Slide 6: 什么是模拟器？
模拟/虚拟/仿真…

## Slide 7: 什么是模拟器？
考虑一个对象
它理应生活在真实的A环境中
但实际上A环境是在B环境中模拟/虚拟出的
该对象无法区分，对其没有影响

## Slide 8: PA要做什么？
PA的目的是要实现NEMU, 一款经过简化的x86全系统模拟器。
在GNU/Linux中运行Hello World程序
在GNU/Linux中通过红白机模拟器玩超级玛丽
在GNU/Linux中通过NEMU运行Hello World程序
还可以玩仙剑

## Slide 9: 怎么实现NEMU?
NEMU

## Slide 10: 怎么实现NEMU?
我们的目标：用软件来模拟计算机硬件，提供指令集体系结构（ISA）的实现。
一个ISA（以IA32为例）包含的指令往往包括：
1. 传送数据：寄存器->寄存器、寄存器->内存、内存->寄存器、I/O
2. 运算：加、减、乘、除、移位、位操作，结果放到对应寄存器
3. 控制转移：若满足xxx条件跳到第xxx条指令继续执行
4. 等等 参考书本3.3节
一个ISA只是静态地描述了硬件以指令的方式提供的功能的集合，描述了指令的格式约定和其对应的操作。
为了要实现一个ISA我们需要：
有对应的机器器件，这是ISA实现的物质基础
有对应的译码和执行逻辑，这是ISA实现的灵魂
同时，利用ISA所提供的指令编写的程序，也依赖CPU的运行时过程才能执行（时间需要流淌起来）。

## Slide 11: 怎么实现NEMU?
内存
可按地址访问的
存储数据的空间
（一）实现一个ISA所需要的最基本机器器件
I/O设备
键鼠、磁盘、网络
……
CPU
有寄存器
能计算
能发起读写
……
总线 数据的连接通道
参见书本第8章
参见书本第3、4、6章
参见书本第2、3、5、7章

## Slide 12: 怎么实现NEMU?
（二）实现一个ISA所需要的译码和执行逻辑
各种规范：
  数据在机器中是怎么表示和处理的（第2章）
  有哪些指令，怎么编码的，干什么的（第3章）
  ……

## Slide 13: 怎么实现NEMU?
（三）CPU的指令执行运行时过程：
当指令和数据已经妥善地安放在内存中后
访问内存：
CPU操作：
指令地址
计算
取指令
指令操作
译码
操作数地
址计算
数据
操作
存操
作数
取操
作数
操作数地
址计算
简化自课本第201页，图5.1
下一指令
起始地址
图例：
操作
操作执行次序
怎么存放于内存中并实现按地址存取？和ISA与OS有关，参考课本第3、4、6章。
在脉冲信号的刺激下循环往复、周而复始

## Slide 14
14
仿真得到的ISA
我们的工具：C语言、Linux、真的计算机
虚拟出不同硬件的器件
内存：实现按址存取
寄存器：实现存取
磁盘：实现存取
总线：实现数据传送
I/O：实现输入输出
逻辑运算器：运算
……
模拟CPU指令译码器和
操作控制信号形成部件
等器件的逻辑功能
译码方法
根据指令调用器件
功能执行相应操作
中断处理
……
运行支持
初始化
模拟脉冲信号
（指令周期）

## Slide 15: 怎么实现NEMU?
器件怎么模拟？
逻辑功能怎么模拟？
运行支持怎么做到？
C变量、数组、运算
Switch-case、函数
循环（时间会完成剩余的工作）

## Slide 16: PA框架代码解析
监控/调试虚拟计算机系统
模拟CPU
模拟存储管理
模拟设备
NEMU主要由4个模块构成: monitor, CPU, 存储管理, 设备
虚拟计算机系统

## Slide 17: PA框架代码解析
基本素养：快速掌握代码的框架结构，迅速定位所涉及的代码，梳理模块间的关联关系
以基本控制流的追踪为例，展示一下怎么从零开始理解NEMU的框架代码

## Slide 18: PA框架代码解析
NEMU的启动和初始化过程
  在main()中执行
    初始化monitor
    测试寄存器结构体实现
    启动虚拟机
    进入UI主循环

## Slide 19: PA框架代码解析
NEMU的启动和初始化过程
  启动虚拟机
    restart()， 定义：nemu/src/monitor/monitor.c
  启动主要过程
    初始化ramdisk
    读入入口代码entry
    设置 %eip 的初值
    初始化DRAM的模拟(目前不必关心)

## Slide 20: PA框架代码解析
NEMU的启动和初始化过程
  UI主循环
    ui_mainloop()，定义：nemu/src/monitor/debug/ui.c
  循环执行
    (1) 读入用户命令
    (2) 执行用户命令
  已经实现了部分命令
    c命令：进入执行主循环cpu_exec()，定义：nemu/src/monitor/cpu-exec.c
    在cmd_c()中调用cpu_exec(-1)是何含义？

## Slide 21: PA1: Monitor

## Slide 22: PA1的内容
基本功能
  寄存器结构体
  解析命令
  单步执行
  打印寄存器
  扫描内存
数学表达式求值
监视点

## Slide 23: PA1的内容
基本功能
  寄存器结构体
结构体定义在nemu/include/cpu/reg.h
在nemu/src/cpu/reg.c中有测试函数reg_test()，如果实现错误，则会触发assertion fail
如果实现正确，会出现NEMU命令提示符；输入c之后，将执行由mov组成的用户程序并正确结束
要点提示：寄存器结构的理解；C语言中struct和union的理解和运用

## Slide 24: PA1的内容
基本功能
  解析命令
首先找到同用户交互的代码位置，定位ui_mainloop()
实现对命令的读取和解析
要点提示：C语言中字符串读写和解析库函数的运用

## Slide 25: PA1的内容
基本功能
  单步执行
首先找到模拟CPU执行的代码，定位cpu_exec()，理解该函数的参数意义
根据解析后的用户命令，调用模拟执行函数并传入合适的参数
要点提示：相应代码的理解和调用

## Slide 26: PA1的内容
基本功能
  打印寄存器
输出寄存器结构体的内容，格式没有特殊要求
要点提示：正确实现寄存器结构体，接下来打印内容就顺理成章了

## Slide 27: PA1的内容
基本功能
  扫描内存
在表达式求值实现之前，只需要实现对输入内存地址的访问，如：
x 10 0x100000
输出格式参照GDB，可以和objdump的内容进行比较，判断实现的正确性
obj/testcase/mov.txt
要点提示：找到并理解memory读取接口
PA1第一阶段完成！

## Slide 28: PA1的内容
数学表达式求值
表达式的作用：在扫描内存，设置监视点等功能中使用
在线讲义中给出了较为详细的算法
要点提示：理解并实现表达式求值算法，同时理解该算法如何在其它功能模块中发挥作用
PA1第二阶段完成！

## Slide 29: PA1的内容
监视点
监视一个表达式的值何时发生变化
监视点结构体定义
nemu/include/monitor/watchpoint.h
要点提示：链表操作

## Slide 30: 关于手册
上帝在创造世界的时候没有写说明书
——所以人类在黑暗与寒冷中摸索
人类在创造计算机的时候写了说明书
——幸福有的时候就是这么简单

## Slide 31: 关于手册
这本说明书叫手册（Manual）
手册就像圣经一样，指引我们前进的道路，给予我们依靠。手册很少歧义，手册很详细，翻手册的样子感觉好帅
……

## Slide 32: 关于手册
手册千般好，但有一个小问题

## Slide 33: 关于手册
其实，要换个角度来看手册
背过字典吗？字典是从第一页看到最后一页像读故事一样的吗？
字典是给你查的，手册也是！它们都是工具书。需要懂得查阅，但无需人册合一。
——类似的还有法典、菜谱、飞行故障排除手册、使用说明书……

## Slide 34: 关于手册
看手册（其实是学习和研究）的一般顺序
四处搜索点简介什么的
找点教程：教材、网页、30天学会xxx、xxx入门到精通
重点问题：查官方手册
广泛浏览：了解所涉及的基本概念，大致的知识范围
依样画葫芦：按照别人整理好的过程，学习并实践
深入探究：带着具体的问题，去寻找确切的答案
在这几个过程中，带着自己的目标多走几圈，最后融会贯通。

## Slide 35: PA1具体要求
阶段1: 实现单步执行, 打印寄存器状态, 扫描内存 - 2015/09/13 23:59:59
阶段2: 实现调试功能的表达式求值 - 2015/09/20 23:59:59
最后阶段: 实现所有要求, 提交完整的实验报告 - 2015/09/27 23:59:59
  实验报告中有选择地对在线讲义中的蓝框题做出回答

## Slide 36: 通知
下周的实验课，仍由我来给大家上PA1的辅导课
  主要形式：问答形式
  课前准备：准备好你感兴趣的问题，如果能够提前准备，我可以在课上给大家详细讲解

## Slide 37
谢谢！
祝学习顺利、身心愉快！
欢迎提问